# Стационарный прицепной бетононасос

## Новый китайский бетононасос

Цена DDP Биробиджан в т. ч. НДС 1 200 000 руб.

Назначение: подача бетона и других строительных смесей на удаленные объекты и при строительстве высотных зданий

Модель HBT40-13-45S

Производительность бетононасоса 40 кубических метров в час

Рабочее давление 13 Мпа

Диаметр цилиндра 800 мм

Ход цилиндра 100 мм

Объем бункера бетононасоса 0,6 кубических метра

Высота бункера 1 100 мм

Модель двигателя бетононасоса Y 225 M-4

Мощность двигателя 45 к Вт

Тип распределительного клапана S-образный трубчатый

Габаритные размеры 3800х1370х1500 мм

Диаметр входного клапана 100-125 мм

Срок поставки 35 дней с момента получения предоплаты

Срок действия предложенной цены 30 дней

Стационарные прицепные бетононасосы уже давно доказали свою ценность и надежность и на протяжении нескольких десятилетий успешно эксплуатируются на строительных площадках по всему миру.

Условия оплаты:
100% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56

© ЗАО «Серебряный дракон», 2007-2014