# Самосвал FAW 8x4

## Новый китайский самосвал FAW (Фав)

Цена DDP Благовещенск86 000$ + 430 000 руб (утилизационный сбор)

Производитель: китайская государственная компания First Automobile Works (FAW) (Автомобильный завод № 1)

Двигатель FAWED CA6DL2-39E4 (Евро-4)

Объем 8 600 куб. см.

Мощность 390 л.с.

Коробка передач 12 ступенчатая (механика)

Кабина стальная цельнометаллическая с одним спальным местом

Угол отклонения кабины самосвала в открытом состоянии 70%

Сидения регулируемые с подогревом

Регулируемая рулевая колонка модель LF8098

Кузов 7200х2300х1500 мм объем 25 куб. м.

Габаритные размеры 10080х2490х3956 мм

Расход топлива 35 литров на 100 километров

Бак 300 литров

Вес 15500 кг

Грузоподъёмность 32000 кг

Колеса, диски 12.00R20 (10 отверстий)

Условия оплаты:
30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56