Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A

| Размер尺寸 | Вес 重量 | Упаковка包装 | Срок поставки供货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2250*1600*1230мм | 600 Kg | Деревянный ящик | 25 дней |
| Цена DDP Хабаровск |
| Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A 80W - 250 000 руб. Лазерно-гравировальный станок BJG-1290A 100W - 295 000 руб. |
| Изображение |
| старый дизайн老款 | новый дизайн新款 |

| Характеристики оборудования |
| --- |
| Model型号 | BJG-1290 |
| Engraving area(mm)加工面积(mm) | 1200*900 |
| Laser tuber激光管功率 | 80w / 100W |
| Performance功能 | Engraving and cutting切割和雕刻 |
| Laser-type激光管类型 | Hermetic and detached CO2 laser tube密封分离式CO2激光管 |
| Cooling System冷却方式 | 80W - Water pump (water chiller as option) | 100W - Water chiller |
| Machine control and drive控制方式 | Speedy DSP controlling, stepper motor, DSP 控制, 步进电机 |
| Max engraving speed最大雕刻速度 | 64000mm/min |
| Max cutting speed最大切割速度 | 36000mm/min |
| Cutting thickness切割厚度 | 1-20mm acrylic (others determined by the material) 1-20mm 亚克力 (因材质不同其他材料，切割厚度不等) |
| Resolution ratio分辨率 | < 0.01mm |
| Location precision定位精度 | <0.01mm |
| Minimum shaping character 最小刻字尺寸 | 汉字:0.5*0.5mm,; 字母r:0.5*0.5mm |
| Operating voltage电压 | AC110V-220V/50-60Hz |
| Operating temperature工作温度 | 0-40 centigrade degrees |
| Operating humidity工作湿度 | 5%-95% Free of condensed water |
| Operating system控制系统 | DSP off-line control system |
| Dictate format支持格式 | *.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.al,*l as |
| Soft ware软件 | Support AutoCAD CoreDraw direct outputting |
| Interface接口 | USB |
| Specification认证 | CE |

| Базовая комплектация станка BJG-1290A (80 W) |
| --- |
| No. | Name | Picture | Quantity | No. | Name | Picture | Quantity |
| 1 | 水泵Water pump |  | 1 | 5 | 气泵 Air pump |  | 1 |
| 2 | 水管Water tube |  | 2 | 6 | 气管 Air tube |  | 1 |
| 3 | 排气扇Exhaust fan |  | 1 | 7 | 软件狗Softdog |  | 1 |
|  |  |  |  | 8 | CD操作说明CD manual |  | 1 |
|  |  |  |  | 9 | 数据线 Data line |  | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 电源线 Power line |  | 1 |
| 4 | 风管 Air pipe |  | 2 | 11 | 法兰盘 Ring flange |  | 3 |
|  |  |  |  | 12 | 扳手 wrench |  | 5 |
|  |  |  |  | 13 | 标尺 Measure rule |  | 1 |
| 15 | 文件袋File pocket |  | 1 | 14 | 水槽 Water tank |  | 1 |

| Базовая комплектация станка BJG-1290A (100 W) |
| --- |
| No. | Name | Picture | Quantity | No. | Name | Picture | Quantity |
| 1 | 水冷机 Water chiller |  | 1 | 5 | 气泵 Air pump |  | 1 |
| 2 | 红外线定位 Red pointer |  |  | 6 | 气管 Air tube |  | 1 |
| 2 | 水管Water tube |  | 2 | 7 | 软件狗Softdog |  | 1 |
| 3 | 排气扇Exhaust fan |  | 1 | 8 | CD操作说明CD manual |  | 1 |
|  |  |  |  | 9 | 数据线 Data line |  | 1 |
|  |  |  |  | 10 | 电源线 Power line |  | 1 |
|  |  |  |  | 11 | 法兰盘 Ring flange |  | 3 |
| 4 | 风管 Air pipe |  | 2 | 12 | 扳手 wrench |  | 5 |
|  |  |  |  | 13 | 标尺 Measure rule |  | 1 |
|  |  |  |  | 14 | 水槽 Water tank |  | 1 |
| 15 | 文件袋File pocket |  | 1 |  |  |  |  |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56